1、Features：

- Emitting Color：Red

- Lens Type：Water Clear

- Device Outline：1.6×0.8×0.6（unit:mm）

- RoHS compliant

2、Applications：

- Backlight for Mobile，Machine Vision， LCD Display

- Backlight in Dashboard and switch of Automive

3、Outline Dimensions：

Note: 1.All dimension units are millimeters

2. All dimension tolerance is ±0.10mm

4、Absolute maximum ratings（Ta = 25℃）：

| Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. | Max. |  |
| Power Dissipation | Pd | —— | —— | 60 | mW |
| Reverse Voltage | VR | IR = 30μA | 5 | —— | V |
| Pulse Current | IFp | Duty=0.1，1kHz | —— | 100 | mA |
| Forward Current | IFm | —— | —— | 25 | mA |
| Operating Temperature | Topr | —— | -40 | +85 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstr | —— | -40 | +85 | ℃ |

5、Electrical and optical characteristics（Ta = 25℃）：

| Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. | Typ. | Max. |  |
| Forward Voltage | VF | IF = 20mA | 1.8 | 2.0 | 2.2 | V |
| Reverse Current | IR | VR = 5V | —— | —— | 30 | μA |
| Wave Length | Tc | IF = 20mA | —— | 625 | —— | nm |
| Luminous Intensity | IV | IF = 20mA | 50 | 100 |  | mcd |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | IF = 20mA | —— | 120 | —— | Deg. |